## Slide 1: Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar - exempel på renovering av allmännyttans flerbostadshus från 1950-1975
”En modell skapas för varsam renovering av allmännyttiga bostäder baserad på hållbarhet såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt”

## Slide 2
Miljonprogrammet 50 år
Källa: Mangold, 2016

## Slide 3
Bidra till en halverad energianvändning i Sveriges byggda bestånd, samtidigt som
Social hållbarhet
hyresgästerna får en positiv upplevelse av renoveringen och bättre inomhusklimat
Ekologisk hållbarhet
det valda renoveringspaketet harmonierar med fjärrvärmesystemet och minskar byggandens klimatpåverkan
Ekonomisk hållbarhet
ägarens krav på kostnadseffektivitet på 5% kalkylränta tillgodoses (nominell ränta)
Varsam renovering med ambitiös målsättning

## Slide 4
”Projektet bidrar till förnyelseprocessen för att göra Tjärna ängar till ett mer attraktivt, varierat och integrerat bostadsområde”
-Ur måldokumentet
Vision

## Slide 5: Forskningsprojektet
Tre testobjekt i fullskala
Byggnaderna och dess boende följs i totalt fyra år genom byggprocessen inklusive två driftår

## Slide 6: Åtgärder på klimatskal
Tilläggsisolering på vind (i samband med ändring av taket)
Nya fönster U-värde 1,0 W/m2K
Skalåtgärder på utfackningsväggar för bättre U-värde och lufttäthet kring fönster

## Slide 7
Hus 28
Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)
Hus 25
Frånluftsvärmepump (FVP) + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Värme/ventilation

## Slide 8
Förvärmning av ventilationsluft förbättrar komfort
Låg vattentemperatur ger effektiv användning av värmepump
Tilluftsradiatorer

## Slide 9: Preliminära resultat

## Slide 11
Hus 28
Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)
Hus 25
Frånluftsvärmepump (FVP) + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Ekologisk hållbarhet

## Slide 12
Hus 28
FTX
Hus 25
FVP + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Chart: Specifik energianvändning
| Hus 25 | Hus 26 | Hus 28 | Hus 25 | Hus 26 | Hus 28 | Före | Efter
Fjärrvärme | 141.2578 | 160.7427 | 145.6969 | 42.9152 | 106.48 | 86.1933
El | 4.8001 | 3.2823 | 3.1743 | 23.2503 | 3.2823 | 9.4268

## Slide 13
Hus 28
FTX
Hus 25
FVP + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Chart: Primärenergianvändning
| Hus 25 | Hus 26 | Hus 28 | Hus 25 | Hus 26 | Hus 28 | Före | Efter
Primärenergi BBR25 | 124.115 | 138.3286 | 125.6464 | 66.7631 | 93.1097 | 84.3969

## Slide 14
Chart: Livscykelanalys
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Hus 25 | 0 | 94506 | 88232 | 81958 | 75684 | 69410 | 63136 | 56862 | 50588 | 44314 | 38040 | 31766 | 25492 | 19218 | 12944 | 6670 | 396 | -5878 | -12152 | -18426 | -24700 | -30974 | -37248 | -43522 | -49796 | -56070 | -62344 | -68618 | -74892 | -81166 | -87440 | -93714 | -99988 | -106262 | -112536 | -118810 | -125084 | -131358 | -137632 | -143906 | -150180 | -156454 | -162728 | -169002 | -175276 | -181550 | -187824 | -194098 | -200372 | -206646 | -212920
Hus 26 | 0 | 100102 | 96224 | 92346 | 88468 | 84590 | 80712 | 76834 | 72956 | 69078 | 65200 | 61322 | 57444 | 53566 | 49688 | 45810 | 41932 | 38054 | 34176 | 30298 | 26420 | 22542 | 18664 | 14786 | 10908 | 7030 | 3152 | -726 | -4604 | -8482 | -12360 | -16238 | -20116 | -23994 | -27872 | -31750 | -35628 | -39506 | -43384 | -47262 | -51140 | -55018 | -58896 | -62774 | -66652 | -70530 | -74408 | -78286 | -82164 | -86042 | -89920
Hus 28 | 0 | 97738 | 92896 | 88054 | 83212 | 78370 | 73528 | 68686 | 63844 | 59002 | 54160 | 49318 | 44476 | 39634 | 34792 | 29950 | 25108 | 20266 | 15424 | 10582 | 5740 | 898 | -3944 | -8786 | -13628 | -18470 | -23312 | -28154 | -32996 | -37838 | -42680 | -47522 | -52364 | -57206 | -62048 | -66890 | -71732 | -76574 | -81416 | -86258 | -91100 | -95942 | -100784 | -105626 | -110468 | -115310 | -120152 | -124994 | -129836 | -134678 | -139520
Hus 28
FTX
Hus 25
FVP + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
*Svensk elmix 60 g CO2/kWh

## Slide 15
Chart: År
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Hus 25 | 0 | 0 | 127780 | 154780 | 181780 | 208780 | 235780 | 262780 | 289780 | 316780 | 343780 | 370780 | 397780 | 424780 | 451780 | 478780 | 505780 | 532780 | 559780 | 586780 | 613780 | 640780 | 667780 | 694780 | 721780 | 748780 | 775780 | 802780 | 829780 | 856780 | 883780 | 910780 | 937780 | 964780 | 991780 | 1018780 | 1045780 | 1072780 | 1099780 | 1126780 | 1153780 | 1180780 | 1207780 | 1234780 | 1261780 | 1288780 | 1315780 | 1342780 | 1369780 | 1396780 | 1423780
Hus 26 | 0 | 0 | 90280 | 76580 | 62880 | 49180 | 35480 | 21780 | 8080 | -5620 | -19320 | -33020 | -46720 | -60420 | -74120 | -87820 | -101520 | -115220 | -128920 | -142620 | -156320 | -170020 | -183720 | -197420 | -211120 | -224820 | -238520 | -252220 | -265920 | -279620 | -293320 | -307020 | -320720 | -334420 | -348120 | -361820 | -375520 | -389220 | -402920 | -416620 | -430320 | -444020 | -457720 | -471420 | -485120 | -498820 | -512520 | -526220 | -539920 | -553620 | -567320
Hus 28 | 0 | 0 | 99000 | 95420 | 91840 | 88260 | 84680 | 81100 | 77520 | 73940 | 70360 | 66780 | 63200 | 59620 | 56040 | 52460 | 48880 | 45300 | 41720 | 38140 | 34560 | 30980 | 27400 | 23820 | 20240 | 16660 | 13080 | 9500 | 5920 | 2340 | -1240 | -4820 | -8400 | -11980 | -15560 | -19140 | -22720 | -26300 | -29880 | -33460 | -37040 | -40620 | -44200 | -47780 | -51360 | -54940 | -58520 | -62100 | -65680 | -69260 | -72840
Hus 28
FTX
Hus 25
FVP + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
*Kolbaserad elmix 830 g CO2/kWh

## Slide 16
Hus 28
Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)
Hus 25
Frånluftsvärmepump (FVP) + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Ekonomisk hållbarhet

## Slide 17
Hus 28
FTX
Hus 25
FVP + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Chart: Årlig energikostnad
| Hus 25 | Hus 26 | Hus 28 | Hus 25 | Hus 26 | Hus 28 | Före | Efter
Fjärrvärme 0,65 kr/kWh | 91.8176 | 104.4827 | 94.703 | 27.8949 | 69.212 | 56.0235
El 1,30 kr/kWh | 6.2401 | 4.267 | 4.1266 | 30.2254 | 4.267 | 12.259

## Slide 18
Hus 28
FTX
Hus 25
FVP + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Chart: Livscykelkostnad
| Hus 25 | Hus 26 | Hus 28
Investeringskostnad | 1825.0866 | 1399.2872 | 2292.1511
Energikostnad | 1668.9597 | 1654.1493 | 1540.5006

## Slide 19
Renoveringspaketet i Hus 25 ger 3,5% real internränta, vilket överstiger 5% nominell ränta och överträffar fastighetsägarens avkastningskrav
Hus 25
FVP + tilluftsradiatorer

## Slide 21
Hus 28
Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)
Hus 25
Frånluftsvärmepump (FVP) + tilluftsradiatorer
Hus 26
Tilluftsradiatorer
Social hållbarhet

## Slide 22: Intervjuer
Före renovering
Hyresgästerna upplever att det är kallt inomhus (kvinnor upplever mer obehag än män)
Att själv kunna påverka temperaturen inomhus är ett starkt önskemål
Standardmått för lämplig termisk komfort tar dålig hänsyn till särskilt sårbara grupper
Under renovering
Hänsyn till boende fungerar bättre än tidigare
Diskrepans mellan aktörers målbild (hyresgäster, entreprenör och bostadsbolag)
Efter renovering
Byggdamm gör att boende måste städa
Hyresgästerna upplever fortfarande att det är kallt inomhus

## Slide 23: Mätningar
Före renovering
Lite kyligt (PMV -0,5)
Efter renovering
Inte lika dragit och kyligt närmast fönsterväggen trots högre luftomsättning
Jämnare inomhustemperatur
Komfortindex något förbättrat
(PMV -0,4)

## Slide 24
Mål | Måluppfyllnad |  | 
 | 1 | 2 | 3
Tillämpbar metod |  | x | x
Energieffektivitet |  | x | x
Kostnadseffektiva åtgärder |  |  | x
Bättre inomhusklimat |  | x | x
Samverkan och delaktighet hos hyresgäster och ägare |  | x | x
Ägarnas avkastningskrav |  |  | x
Koncernperspektiv |  |  | x
Stolta och nöjda hyresgäster |  | x | x
Stolta och nöjda medarbetare och forskare |  |  | x
Kompetenshöjande projekt |  |  | x
Bygga Tunabyggens varumärke |  |  | x
Bygga Högskolan Dalarnas varumärke |  |  | x
Byggprocessmätning™
Attityd och processmätning

## Slide 25: Vad har vi lärt oss?
Ta bättre hänsyn/involvera boende
Energisystemperspektiv
Beakta hela livscykeln
Följ vårt projekt vidare!
Studiebesök till Tjärna ängar, Borlänge 19 juni kontakta maria.mards@tunabyggen.se

## Slide 26: Tack!
Jonn Are Myhren jam@du.se Projektledare
Martin Bergdahl mabe@du.se Bitr. projektledare
Social hållbarhet
Amir Sattari ami@du.se Boendestudie, mätningar
Annette Henning ahe@du.se Boendestudie, intervjuer
Maria Wallinder mwn@du.se Boendestudie, intervjuer
Prifloat Attityd och processmätning
Ekologisk hållbarhet
Ricardo R Villegas rrv@du.se Miljöpåverkan, LCA
Tina Lidberg tld@du.se Energisystempåverkan
Marcus Gustafsson mgu@du.se Energisimulering TrnSYS
Ekonomisk hållbarhet
Johan Heier jhe@du.se Belok Totalmetod
Alaa Khadra LCC

## Slide 27: Extra material

## Slide 28: Solel
Kompenserar ökat elbehov med frånluftsvärmepump och minskar klimatpåverkan
Taket är förberett för solceller

## Slide 29: Attityd och processmätning
SYNLIGGÖR
REFLEKTERA
KOMMUNICERA
AGERA
1
2
3
4
Mät och synliggör styrkor och svagheter i projektet
Identifiera förbättringsområden och dokumentera viktiga erfarenheter under workshop
Kommunicera resultat, reflektioner och samt sprid de goda exemplen
Bedriv ett faktabaserat förbättringsarbete med fokus på ”rätt” aktiviteter
Byggprocessmätning™
Mäta och förbättra byggprocessen

## Slide 31: Byggprocessmätning™
Resultat från första mätningen apr 2016

## Slide 32: Byggprocessmätning™
Resultat från andra mätningen apr 2017

## Slide 33: Styrkor och svagheter
Byggprocessmätning™
Erfarenhetsåterföring
Öppenhet för synpunkter och idéer
Trivsel i projektet
Samarbete mellan personer
Engagemang i projektorganisationen
Hänsyn till hyresgästernas verksamhet
Rimlig arbetsbelastning
Väl avvägda resurser
Tydliga mål i projektet
Tydliga kostnadsramar

## Slide 34: Optimal koppling mellan frånluftsvärmepump och fjärrvärme